## Инструкция по замене программного обеспечения

## в системах серии ЛАНтастИКа-2Speed.

ВНИМАНИЕ!!! ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМ

«ЛАНтастИКа» С ИНДЕКСОМ «-2Speed»

выпуска после 01.11.2008!!!

До начала работ выполните команды «М» и «SNM» на удаленном и локальном устройствах, сохраните все параметры и  напечатайте их, чтобы иметь возможность восстановления после программирования в случае необходимости.

- Отключите питание системы.

- Откройте верхнюю крышку 2х портовой розетки RJ45.

- Соедините коричневый проводник с контактом 1 правой розетки.

- Соедините светло-коричневый проводник с контактом 2 правой розетки.

- Соедините переходник DB9F-RJ45 прямым патч-кордом c вилками RJ45 с правой розеткой RJ45 2х портовой розетки.

- Соедините вилку DB9 Вашего ПК с переходником RJ45-DB9F.

- Запустите программу LPC2000_flash_utility.exe.

- В строке Filename выберете имя нужного НЕХ файла.

- Выберите соответствующий СОМ порт.

- Выполните настройки в соответствии с рисунком

- Включите питание системы.

- В окне программы  LPC2000_flash_utility нажмите кнопку Upload to Flash.

- После окончания программирования отключите питание системы.

- Выйдите из программы LPC2000_flash_utility.

- Отсоедините коричневый и светло-коричневый проводники от контактов правой розетки RJ45.

- Включите питание системы.

- Убедитесь (в главном меню системы с помощью терминальной программы) в том, что версия установленного программного обеспечения обновлена.

Применимость. Рекомендуем произвести смену программного обеспечения (firmware) ЛАНтастИКи-2Speed более ранних версий на версию 1.06a, соответствующую Вашей модели (АС1 или АС2/АС3).

Без ограничений по серийным номерам и датам выпуска.

# Text boxes

Перемычка S4 (закрыто – режим программирования, открыто – рабочий режим)