Технический паспорт

Адаптивная широкополосная система беспроводной оптической связи «ЛАНтастИКа-3Speed» предназначена для соединения территориально разнесённых сегментов локальных вычислительных сетей Ethernet 10/100/1000. Производитель ООО «Оптические ТелеСистемы», 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, Тел./Факс +7 (812) 448-5884

Наименование БОКС 1000М-АС1 БОКС 1000М-АC2 БОКС 1000М-АС3 Внешний протокол приема/передачи данных Ethernet 10Base-T/ Fast Ethernet 100Base-TХ/Gigabit Ethernet 1000-Base-T Внутренний протокол приема/передачи данных Синхронный, включая внутренний служебный канал и помехозащищенное кодирование Скорость в канале, Мбит/сек Адаптивная, в зависимости от состояния атмосферного канала 10/20, 100/200 или 1000/2000 Макс.пропускная способность в одном направлении, пакетов в сек. Адаптивная, в зависимости от состояния атмосферного канала 14 880, 148 810, или 1 488 100 Режимы приема/передачи 10Base-T Half Duplex, 10Base-T Full Duplex, 100Base-TX Half Duplex, 100Base-TX Full Duplex, 1000Base-T Half Duplex, 1000Base-T Full Duplex, Autonegotiation, AutoMDIX Рекомендованная дистанция для корпоративных сетей1, м 600 1 200 1 800 Рекомендованная дистанция для провайдеров и операторов2, м 400 700 1 000 Максимальная дистанция3, м 4 000 50 000 480 000 Минимальная дистанция, м 10 100 300 Средняя годовая полоса пропускания для доступности 0,997, Мбит/с 900/1800 850/1700 800/1600 Среднее время безотказной работы (MTBF), ч 75000 Передатчик 5 мрад 5+1,5 мрад 2,5+0,75 мрад 1 CW лазерный диод 2 CW лазерных диода (технология Adaptive Emission®) Приемник -50 дБм, 6 мрад -58 дБм, 5 мрад -65 дБм, 4 мрад Si APD кремниевый лавинный фотодиод (технология Super Avalanche®) Длина линии от коммутационной коробки до порта Ethernet 10/100 кабель STP 6,7 категории длиной до 95 метров Длина линии от приемопередатчика до коммутационной коробки кабель SFTP 7 категории длиной 5 метров (заводская оконцовка вилкой RJ-45) Интерфейс и протоколы контроля и управления Ethernet 10/100/1000, HTTP, Telnet , TFTP или HTTP обновление firmware Входное электропитание трансформатора AC~220В ± 10%, 50 Гц Электропитание от коммутационной коробки или источника питания до приемопередатчика AC ~40В, 2,5А кабель ПВС 3х1 5 метров или DC 36...72В Максимальная потребляемая мощность (с одной стороны канала), Вт 105 Диапазон рабочих температур -50°C ... +50°C Влажность 0...100% Класс защиты Всепогодное исполнение IP67 Размеры одного устройства, мм 505x142x250 Количество X вес уcтройств, кг 2 Х 10 Индикаторы на приемопередатчике Питание, Local FSO Sync 10-100-1000, Remote FSO Sync, Local TP Link, Уровень приема 100,75,50,25,0% 1. Для использования в корпоративных локальных сетях с доступностью 0,997 (МДВ>200м с приведенным воздействием атмосферы 30дБ/км)

2. Для использования в сетях провайдеров и операторов с доступностью 0,999 (МДВ>100м с приведенным воздействием атмосферы 60дБ/км)

3. Максимальная дистанция - расчетная комплексная характеристика энергетического бюджета системы в условиях абсолютно чистой атмосферы с приведенным воздействием 0дБ/км, на основании измерений на эталонной трассе.

По многолетним статистическим данным суммарная длительность погодных условий в Санкт-Петербурге: